___________ООО_«К о м п а н и я   С А Р М А Т»_________________

Россия, г. Ростов-на-Дону, т/факс. (863) 242-42-61, 242-42-31

БОРОНА ГИБКАЯ

БГ-12С

Руководство по эксплуатации

БГ-12.00.000 РЭ

2019

# СОДЕРЖАНИЕ

# Лист

- Общие сведения                    	             		     3

- Устройство и работа изделия				    4-9

- Техническая характеристика изделия			    10-11

- Требования безопасности					     11-12

- Досборка, наладка и обкатка изделия на месте его

применения							      12

- Подготовка к работе и порядок работы                          13

- Правила эксплуатации и регулировки                            14

- Техническое обслуживание                                             15-20

- Перечень возможных неисправностей и указания

по их устранению	                                                             21

- Правила хранения     	                                                       21

- Комплектность	                                                                  22

- Свидетельство о приемке 	                                                23

- Паспорт	                                                                              24

- Гарантии изготовителя	                                                     25

- Утилизация                                                                        25

- Гарантийный талон                                                           26

- Приложения	                                                                        27

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения устройства, правил сборки, регулировки, технического обслуживания и эксплуатации бороны гибкой БГ-12С.

1.2 Борона гибкая БГ-12С (далее борона) предназначена для обработки зяби с целью поверхностного рыхления, выравнивания почвы, уничтожения нитевидных всходов сорняков и сохранения влаги. Эффективно использование борон для обработки паров.

1.2.1 Рабочий орган бороны ножевидный зуб, который закреплен на шарнирной рамке и имеет ромбическое сечение, что в сравнении с квадратными зубами борон, позволяет значительно уменьшить тяговое сопротивление всей бороны. А это, в свою очередь, позволяет увеличить ширину захвата и общую производительность агрегата при одновременном уменьшении затрат на ГСМ . Рамки, на которых расположены зубы, имеют шарнирное строение, поэтому с легкостью копируют рельеф почвы, а значительная нагрузка на каждый зуб заставляет его при этом выполнять свою прямую функцию – обработку почвы без выглубления. Шарнирная конструкция секции борон позволяет хорошо справляться с любым количеством растительных остатков равномерно распределяя их по поверхности поля, ведь общая длина шлейфа из двух борон составляет 5 м.

1.2.2 Для регулировки степени воздействия на почву и растительные остатки имеется возможность устанавливать два положения зуба - в активном и пассивном режиме (рисунок 6). Рабочая глубина обработки почвы составляет 3-6 см.

1.3 Борона агрегатируется с тракторами тягового класса 3 (150-170л.с.), способ агрегатирования прицепной.

1.4 Борона может эксплуатироваться в почвенно-климатических зонах России на почвах всех типов, при влажности 8-24% и твердости почвы до 1,6 МПа (16 кгс/см2) на полях с ровным и волнистым до 8º рельефом местности.

Не допускается в почве и на поверхности поля камней размером свыше

10 см.

1.5 Бороны должны изготовляться в климатическом исполнении У, категория размещения при эксплуатации I  ГОСТ 15150.

1.6 К каждой бороне прикладывается комплект запасных частей (таблица 8).

1.7 К РЭ прикладывается каталог деталей и сборочных единиц (таблица 10), необходимых для ремонта бороны и составления заявок. В заявке необходимо точно указать наименование, обозначение и необходимое количество деталей.

# 2. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

2.1 Борона    представляет собой прицепное гидрофицированное орудие с шарнирной рамой, на которой установлены кронштейны, поддерживающие секции борон.

2.2 Рама бороны   состоит из центральной части, шарнирно соединённой с боковыми рамами и сницой (рисунок 1)

2.3 Сница бороны сборно-сварная конструкция, крепится к центральной раме с помощью осей и предназначена для крепления несущих колёс, присоединения бороны к трактору и удержания боковых рам в транспортном положении.

2.3.1На снице крепится подставка 8 (рисунок 1), предназначенная для установки прицепа на высоту прицепной скобы трактора. В работе и при транспортировании подставка должна быть повёрнута и закреплена штырем  со шплинтом. При отсоединении бороны от трактора подставку  необходимо опустить и закрепить штырем  со шплинтом в рабочем положении.

2.3.2 Страховая цепь сницы служит для блокировки на случай аварийного отсоединения бороны от трактора.

2.4 К центральной раме присоединяются боковые рамы и сница. На центральную и боковые рамы устанавливаются кронштейны для присоединения секций борон.

2.5 Секция борон (рисунок 4, 5) сборно-сварная конструкция крепится на раме с помощью цепей.

2.6 Боковые колёса предназначены для поддержания боковых рам в рабочем положении.

2.7 Гидросистема (рисунок 8) состоит из рукавов высокого давления (длина указана на рисунке), гидроцилиндров, соединительной и запорной арматуры. Посредством гидроцилиндра расположенного на снице и гидроцилиндров на центральной раме борона переводится в рабочее положение и обратно.

# ВНИМАНИЕ! ВОИЗБЕЖАНИЕ ПОЛОМКИ БОРОНЫ   ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕВОДИТЬ БОРОНУ В ПОЛОЖЕНИЕ ДАЛЬНЕГО ТРАНСПОРТА В ДВИЖЕНИИ!

Рисунок 1. Борона гибкая БГ-12С.

1-Сница; 2-Растяжка; 3-Гидротрасса; 4-Рама центральная; 5-Колесо боковое;

6-Рама боковая; 7-Кронштейн центральный ; 8-Кронштейн боковой; 9-Секция борон центральная; 10-Секция борон боковая; 11-Колесо несущее; 12-Подставка.

Рисунок 2а. Секции борон боковая

1-Звено соединительное; 2- Скоба М20х180х185; 3-Кронштейн боковой; 4-Планка;

5-Секция борон боковая; 6-БолтМ12х40, шайба Ø12, гайка М12 самоконтрящаяся.;

7-БолтМ12х50, гайка М12самоконтрящаяся.

Рисунок 2б. Секции борон центральная

1-Звено соединительное; 2- Скоба М20х180х185; 3-Кронштейн центральный; 4-Планка;

5-Секция борон центральная; 6-БолтМ12х40, шайба Ø12, гайка М12 самоконтрящаяся.;

7-БолтМ12х50, гайка М12самоконтрящаяся.

Рисунок 3. Сборка планки

1-Планка; 2-Болт М12х40; 3-Скоба М10;4-Гайка М10;5-Гайка М12 самоконтрящаяся.

а)

Рисунок 4. Секция борон боковая

1.Труба БГ-12.04.801-01; 2.Труба БГ-12.04.801-02; 3.Труба БГ-12.04.801-03; 4.Труба БГ-12.04.801; 5. Зуб Е-620; 6.Зуб Е-620-01; 7.Петля FH-125; 8.Кронштейн FH-127; 9.Петля FH-122; 10.Уголок FH-019; 11.Шайба Е-630; 12.Шайба Е-630-01; 13.Гайка М12; 14. Шайба 12 гровер; 15.Гайка М12 самоконтрящаяся; 16.Болт М12х90.

б)

а)

Рисунок 5. Секция борон центральная

1.Труба БГ-12.04.802-02; 2.Труба БГ-12.04.802-03; 3.Труба БГ-12.04.802-01; 4.Труба БГ-12.04.803; 5.Труба БГ-12.04.803

# б)

# Рисунок 6. Варианты присоединения секций борон

Рисунок 7. Схема расстановки секций бороны

Рисунок 8. Гидросистема

1-муфта разрывная; 2-трубопровод; 3- гидроцилиндр ГЦ- 125.50х800.11;

4-гидроцилиндр ЦГ-80.40х400.22; 5- трубопровод;  6- угольник; 7- дроссель.

# 3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ

3.1 Основные параметры и размеры бороны согласно таблице 1.

Таблица 1

| Наименование показателя | Числовое значение показателя |
| --- | --- |
| 1. Производительность за 1 ч основного времени, га/ч | 7-9 |
| 2. Производительность за 1 ч эксплуатационного времени, га/ч | 8-10 |
| 3. Рабочая скорость движения на основных операциях, км/ч | 7-10 |
| 4. Конструктивная ширина захвата, м | 12±0,16 |
| 5. Масса машины, кг: - конструкционная для выполнения основной технологической операции; | 4100±85 |
| 6. Габаритные размеры, мм: в рабочем положении ширина длина высота в транспортном положении ширина длина высота | 12050±100 12900±100 1300±50 2450±50 7970±100 4000±50 |
| 7. Основные показатели качества выполнения технологического процесса: 7.1 Уничтожение нитевидных сорных растений, %, не менее 7.2 Гребнистость поверхности, см 7.3 Глубина обработки, см: | 80­3 5-8 3-6 |
| 8. Число секций борон, шт | 16 |
| 9. Дорожный просвет, мм, не менее | 300 |
| 10. Транспортная скорость, км/ч | до 15 |

Продолжение таблицы 1

| Наименование показателя | Числовое значение показателя |
| --- | --- |
| 11. Число персонала по профессиям, необходимого для операций, связанных с работой машины, чел | 1тракторист |
| 12. Наработка на отказ, ч | 100 |
| 13. Коэффициент готовности | 0,97 |
| 14. Коэффициент надежности технологического процесса, % | 0,85 |
| 15. Срок службы, лет | 7 |
| 16. Удельный расход топлива, кг/га | До5 |

# 4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Выполнение настоящих правил по технике безопасности обязательно для лиц, обслуживающих мотыгу

4.2 Для предупреждения поломок   и   несчастных   случаев

З А П  Р Е Щ А Е Т С Я :

-допускать к работе лиц, не имеющих документов на право управления тракторами, а также не прошедших инструктаж по технике безопасности.

- транспортировать борону на скорости свыше 10 км/ч.;

- находиться в зоне боковых рам при их подъеме и опускании;

- производить очистку, смазку, ремонт и подтяжку резьбовых соединений мотыги в транспортном положении и работающем двигателе трактора;

- производить повороты агрегата на конце гона с заглубленными рабочими органами;

- во время транспортирования включать рукоятки гидрораспределителя трактора, управляющие гидросистемой бороны;

- транспортировать борону без световозвращателей.

-отсоединять борону от трактора, не установив подставку.

4.3 К работе с бороной допускать только специалистов, изучивших данное руководство.

4.4 Все работы, связанные с ремонтом и техническим обслуживанием бороны производить только при заглушенным двигателе трактора, либо отсоединенной от трактора.

4.5 При погрузке (разгрузке) бороны строповку необходимо произвести за специальные места на снице, обозначенные цепочкой.

Домкраты, подставки устанавливать под места, обозначенные знаком в виде круга диаметром 40 мм.

4.6 Гидросистему бороны включать только с сидения тракториста.

4.7 Для транспортирования бороны перевести её в транспортное положение.

4.8 Транспортирование бороны по выбитым дорогам, мостам и в местах действия дорожного знака, ограничивающего высоту транспортного средства, требует особого внимания тракториста. Скорость движения при этом не должна превышать 5 км/ч.

4.9 Перед отсоединением от трактора необходимо установить подставку.

4.10 Сборку бороны производить на специальных подставках с применением подъемно-транспортных средств.

ВНИМАНИЕ! Запрещается транспортировать борону без блокировки боковых рам.

5. ДОСБОРКА, НАЛАДКА И ОБКАТКА ИЗДЕЛИЯ                                НА МЕСТЕ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

5.1 Борона отгружается с предприятия-изготовителя в  частично собранном виде упаковочными местами.

5.2 Распаковать борону и очистить от консервационной смазки.

5.3 Прежде чем приступить к сборке, проверить комплектность бороны по комплектовочной ведомости.

5.4 Сборку бороны вести на ровной площадке с помощью подъемно – транспортных средств, используя типовой инструмент для механосборочных работ.

5.5 Сборка бороны:

5.5.1 Установить центральный брус на подставки высотой не менее 85 см под специально обозначенные кругом Ø 40 мм места. С помощью подъемного оборудования осями присоединить сницу и боковые рамы к центральной раме.

5.5.2 Установить на раму кронштейны крепления борон и колёса боковые согласно схеме расстановки (рисунок 7)

5.5.3 Разложить секции борон по ширине захвата заранее определив активное (угол наклона 23˚) или пассивное (угол наклона 50˚) положение зубьев необходимое для данной обработки (рисунок 6).  При помощи звеньев соединительных присоединить секции к кронштейнам, установленным на раме (рисунок 2а, б).

5.5.3 Установить   гидроцилиндры     ЦГ-125.50х800.11, ЦГ-80.40х400.22 трубопроводы, рукава высокого давления, муфты (рисунок 8).

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1 Перед работой поставить борону в начале гона.

6.2 Перевести борону из транспортного положения в рабочее      следующим образом:

- снять блокировку боковых рам

- развернуть боковые рамы бороны в одну плоскость с центральной, после чего повернуть центральную раму в горизонтальную плоскость с одновременным движением трактора в перёд.

ВНИМАНИЕ! При переводе бороны в рабочее положение необходимо следить за равномерным раскладыванием шлейфа борон.

6.3 Работа бороны наиболее эффективна при движении на скоростях 7-10 км/ч.

6.4 При выходе агрегата на поворотную полосу в конце гона поднять борону в положение ближнего транспорта и произвести поворот агрегата.

6.6 Перед началом постоянной эксплуатации бороны необходимо провести обкатку в течение не менее одной смены. После обкатки произвести подтяжку всех резьбовых соединений.

7. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕГУЛИРОВКИ

7.1 Перед началом работы поставить агрегат в начале гона.

7.2 Перенести борону из транспортного положения в рабочее:

- снять блокировку боковых рам

- рукояткой гидрораспределителя, предназначенной для  включения гидроцилиндров расположенных на центральной раме развернуть боковые рамы в одну линию с центральной рамой

- рукояткой гидрораспределителя, предназначенной для  включения  гидроцилиндра расположенного на снице повернуть центральную раму в горизонтальную плоскость с одновременным движением вперёд.

Перевод бороны в транспортное положение производится в обратном порядке.

ВНИМАНИЕ!  Перед началом транспортировки убедитесь, что боковые рамы зафиксированы, троса растяжек зацеплены за крюки на боковых рамах и не касаются земли.

7.3. Перед работой проверить техническое состояние бороны.

7.4. Во время работы бороны рычаг гидрораспределителя должен быть в положении "плавающее". Заглубление рабочих органов должно происходить за счет массы бороны.

7.5 Не допускать забивание рабочих органов сорняками и посторонними предметами. Очистку производить в конце гона на поворотах.

7.6 Поворот агрегата производить только при, выглубленных рабочих органах. Выглубление  рабочих органов производить поворотом рамы вверх, при  этом колеса боковых рам должны катиться по почве.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Для обеспечения исправного состояния и постоянной качественной и бесперебойной работы бороны в течение всего срока эксплуатации необходимо проводить следующие виды обслуживаний:

- техническое обслуживание перед началом сезона работы (ТО-Э);

- ежесменное техническое обслуживание (ЕТО);

- техническое обслуживание при хранении (при подготовке, в процессе, при снятии с хранения).

8.1.1 Ежесменное техническое обслуживание проводить через каждые 10 часов работы бороны.

8.1.2 ТО-Э проводить перед началом каждого сезона работ в течение года.

8.1.3 Смазку бороны проводить в соответствии с таблицей 5.

8.2 По окончании сезонных работ провести осмотр бороны и дать без разборную оценку её состояния, определить возможность дальнейшей эксплуатации без ремонта.

При необходимости провести ремонтные работы, техническое обслуживание и подготовить борону к хранению.

8.3 Перечень работ, выполненных по каждому виду технического обслуживания, приведен в таблице 2.

Таблица 2

| Содержание работ, инструмент, материалы | Техническое обслуживание |
| --- | --- |
|  | Перед началом сезона работ (ТО-Э) | Ежес-менное (ЕТО) | При подго-товке к хранению | При хра- нении | При снятии с хра- нения |
| 1. Очистить борону от пыли, грязи и растительных остатков, используя чистик, ветошь и вымыть под струей воды. |  | + | + |  |  |
| 2. Осмотреть и при необходимости подтянуть крепление рабочих органов, колес и других составных частей бороны. | + | + | + |  |  |
| 3. Проверить давление воздуха в шинах колес манометром с пределом измерения 0,4-4 кгс/см2. Давление должно быть 0,32 Мпа (3,2 кгс/см2). | + |  |  |  |  |
| 4. Доставить борону на закрепленное место хранения и установить на подставки. |  |  | + |  |  |
| 5. Разобрать и очистить от старой смазки подшипниковые узлы, вымыть в уайт-спирите ступицу и подшипники, заполнить свежей смазкой. Прокачать через масленки все точки смазки. |  |  | + |  |  |
| 6. Снизить давление в шинах колес до 70 % от нормального. |  |  | + |  |  |
| 7. Слить масло из гидросистемы, заменить свежим. |  |  | + |  |  |

# Продолжение таблицы 2

| Содержание работ, инструмент, материалы | Техническое обслуживание |
| --- | --- |
|  | Перед началом сезона работ (ТО-Э) | Ежес-менное (ЕТО) | При подго-товке к хранению | При хра- нении | При снятии с хра- нения |
| 8. Покрыть чистые шины и рукава гидросистемы защитным составом или изолирующим материалом. |  |  | + |  |  |
| 9. Места с поврежденной окрас-кой очистить от ржавчины, грязи и покрасить. |  |  | + |  |  |
| 10. Штоки гидроцилиндров, винтовые и резьбовые поверхности деталей и сборочных единиц, муфты разрывные обезжирить и покрыть консервационной смазкой. |  |  | + |  |  |
| 11. Проверить визуально состояние законсервированных поверхностей бороны, целостность окраски. Обнаруженные дефекты устранить. |  |  |  | + |  |
| 12. Удалить консервационную смазку с резьбовых поверхностей крепежных изделий, используя ветошь, уайт-спирит |  |  |  |  | + |
| 13. Давление воздуха в шинах довести до необходимого |  |  |  |  | + |
| 14. Снять борону с подставок при помощи подъемно-транспортных средств. Проверить комплектность. |  |  |  |  | + |

8.4 Трудоемкость и продолжительность выполнения работ по каждому виду технического обслуживания приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Вид технического обслуживания | Трудоемкость, чел.ч. | Продолжительность |
| --- | --- | --- |
| 1. Техническое обслуживание перед началом работ | 1,5 | 1,5 |
| 2. Ежесменное техническое обслуживание | 0,3 | 0,3 |
| 3. Техническое обслуживание при хранении: - при подготовке к хранению - в период хранения - при снятии с хранения | 1,0 0,3 3,0 | 1,0 0,3 3,0 |

8.5 Нормы расхода материалов приведены в таблице 4.

| Таблица4 | Виды обслуживания | Техническое обслуживание | При снятии с длительного хранения |  | 1,0 |  |  | 1,0 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В процессе длительного хранения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | При подготовке к длительному хранению | 2,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
|  |  |  | Ежесмен-ное (ЕТО) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Перед началом сезона работ (ТО-Э) |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование материала | Солидол ГОСТ 4366-76 или ГОСТ 1033-79, кг | 2. Уайт-спирит ГОСТ 3134-78, л | 3. Смазка пушечная ГОСТ19537-83 или водно-восковая дисперсия 3ВВД-13 ТУ 38-101-716-78, кг | 4. Эмаль АС-182 ГОСТ19024-79, кг | 5. Лак битумный БТ-577 ГОСТ 5631-79, кг | 6. Ветошь, кг |
| Таблица 5 | Примечание | Один раз в сезон | Один раз в сезон |
|  | Кол-во точек смазки и их объем, л/ | 4/0,15 | 4/0,06 | 10 л |
|  | Наименование марки и обозначение стандарта на смазочные материалы и жидкости | Смазка при хранении | Литол 24 ГОСТ 21150-81 или Циатим 201 ГОСТ 6267-74 | Масло гидросистемы трактора |
|  |  | Смазка при эксплуатации при температуре | От +50 до +500 С | Литол 24 ГОСТ 21150-81 или Циатим 201 ГОСТ 6267-74 |  |
|  | Наименование точек смазки | Подшипники опорных колес | Механизмы складывания рамы | Гидросистема |

9. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И                                          УКАЗАНИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ

# 9.1 В процессе эксплуатации бороны могут возникнуть неполадки, вызванные износом деталей, нарушением регулировок и неправильной         эксплуатацией.

9.2 Перечень возможных неисправностей и методов их устранения приведен в таблице 6.

Таблица 6

| Неисправность внешнее проявление | Метод устранения. Необходимые регулировки и испытания | Применяемый инструмент и принадлежности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Деформация или излом зуба бороны | Отрихтуйте зуб или замените зуб из комплекта запчастей | Ключ 17х19 |  |
| 2.Повышенный люфт в ступице диска колеса | Необходимо отрегулировать зазоры в подшипниках роликовых. Снять крышку со ступицы и подтянуть гайку удерживающую подшипник на оси | Ключ 10х12 Ключ 27 торцовый |  |
| 3.Налипание растительных остатков на рабочие органы. | Очистить |  |  |

# 10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

10.1 По окончании сезона работ борону необходимо подготовить к хранению.

10.2 На длительное хранение борону ставить, если продолжительность нерабочего периода составляет больше двух месяцев, подготовку к хранению производить в соответствии с таблицей 2 не позднее 10 дней с момента окончания работ.

10.3 Материалы, необходимые для установки бороны на длительное хранение, согласно таблице 4.

10.4 Борона должна храниться в закрытых помещениях или под навесом. Допускается хранение бороны на открытых площадках с ровным, твердым покрытием при обязательном выполнении работ по консервации.

Площадка должна находиться на не затапливаемом месте, имеющем уклон 2-30  для стока воды и защищенном от снежных заносов.

10.5 Консервацию при установке на хранение проводить в специально оборудованных помещениях, позволяющих соблюдать установленный технологический процесс.

10.6 Расконсервацию бороны производить протиранием ветошью, смоченной растворителями с последующей сушкой.

10.7 Состояние бороны при хранении в закрытом помещении проверять через каждые два месяца, при хранении на открытой площадке и под навесом – ежемесячно.

# 11. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

11.1 Борона гибкая БГ-12С

# 11.2 Комплект запасных частей согласно таблице 7.

Таблица 7

| Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Е-620 | Зуб | 10 |  |
| Е-630 | Шайба | 10 |  |
| Гайка М12 самоконтрящ |  | 10 |  |

11.3 К каждой бороне должна быть приложена эксплуатационная документация, соответствующая требованиям ГОСТ 27388 и товаросопроводительная документация:

-руководство по эксплуатации с гарантийным талоном (РЭ);

-упаковочный лист и комплектовочная ведомость

# 12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

12.1 Борона гибкая БГ-12С заводской №____________ соответствует техническим условиям ТУ 28.30.32-016-83347238-2019 и признана годной для эксплуатации.

# М.П.						 Дата выпуска___________________

# Подпись лиц, ответственных за

# приемку______________________

# ПРИМЕЧАНИЕ: Форму заполняет предприятие-изготовитель изделия.

13.  ПАСПОРТ

Борона гибкая БГ-12С, заводской №__________    соответствует

ТУ 28.30.32-016-83347238-2019 изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документацией, что подтверждено приемочным контролем и приемо-сдаточными испытаниями.

ОТК

М П                          ________________                      _______________

Личная подпись                                                   Расшифровка подписи

# 14. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

14.1 Изготовитель гарантирует соответствие требованиям технических условий при соблюдении потребителем указаний по эксплуатации, условий  транспортирования, хранения, монтажа, установленных руководством по эксплуатации.

14.2 Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев. Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 6  месяцев со дня получения потребителем изделия.

14.3 Претензии к  качеству должны предъявляться согласно положению о купле-продаже в соответствии с главой 30 Гражданского  Кодекса Российской Федерации, Федеральными Законами от 27.12.2002 г. № 184 «О техническом регулировании», от 24.05.1999 г. № 100-ФЗ «Об инженерно-технической системе агропромышленного комплекса», от 09.01.1996 г. № 2-ФЗ «О защите прав потребителя», от 10.06.1993 г. №  5151-1 «О сертификации продукции и услуг»; от 10.06.1993 г. № 5154-1 «О стандартизации» с изменениями   и  дополнениями  от  27.12.1995 г.  № 211-ФЗ, от 29.10.1998  г. № 164-ФЗ «О лизинге», кроме случаев, оговоренных взаимным соглашением сторон по «Положению по рассмотрению претензий владельцев машин и оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной или отремонтированной техники в гарантийный период». При этом претензии по комплектности должны предъявляться при передаче изделия потребителю, а претензии к внешнему виду должны предъявляться в течение 5 дней после поступления к потребителю.

15.УТИЛИЗАЦИЯ БОРОНЫ

15.1 Срок службы бороны установлен 7 лет. За это время борона проходит мелкий средний и капитальный ремонт.

15.2 Кроме срока службы имеется назначенный срок службы который составляет 15 лет. После истечения назначенного срока службы борона должна быть утилизирована независимо от  его технического состояния.

15.3 Утилизация состоит из следующих работ:

-снятие с бороны и сдача на специальные пункты всех резинотехнических изделий (шины, камеры, манжеты);

-разборка и резка автогеном металлических узлов и последующая сдача на металлолом.

# ООО  «Компания САРМАТ»

(наименование предприятия-изготовителя)

Россия, г Ростов-на-Дону, ул.Орская,17

(адрес завода-изготовителя)

ГАРАНТИЙНЫЙ   ТАЛОН

1. Борона гибкая БГ-12С 2____________________________________________________________

(число, месяц и год выпуска)

3._____________________________________________________________

(заводской номер изделия)

Изделие полностью соответствует чертежам, техническим условиям, государственным стандартам.

Гарантируется исправность изделия в течение 12 календарных месяцев работы со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее, чем 6 месяцев с момента получения потребителем.

М.П.         Контролер ______________Личная подпись        Расшифровка

подписи

1. ___________________________________Личная подпись	        Расшифровка

дата получения изделия потребителем на складе завода-изготовителя                       		        подписи

2. ___________________________________Личная подпись	        Расшифровка

дата ввода изделия в эксплуатацию                       		        	        подписи

Приложение А

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДШИПНИКОВ И МАНЖЕТ           Таблица 8

| Тип подшипников и манжет | Номер | Место установки | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на сб. единицу | на изделие |
| Манжета2.2-55х80-1 ГОСТ 8752-79 | 55х80 | Колесо боковое | 1 | 2 |
| Подшипник 207 ГОСТ 8338-75 | 207 | Колесо боковое | 1 | 2 |
| Подшипник 208 ГОСТ8338-75 | 208 | Колесо боковое | 1 | 2 |
| Подшипник 7509А ГОСТ27365-87 | 7509А | Колесо | 1 | 2 |
| Подшипник 7511 ТУ 37.002.162-89 | 7511 | Колесо | 1 | 2 |
| Манжета2.2-95х130-1 ГОСТ 8752-79 | 95х130 | Колесо | 1 | 2 |

Приложение Б

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ            Таблица 9

| Обозначение | Наименование | Кол-во на машину, шт. | Материал | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гц 125.50х800.11. | Гидроцилиндр Ту 23.2.1292-84 | 1 |  | 64,8 |
| ЦГ-80.40х400.22 | Гидроцилиндр | 2 |  | 12 |
| Н.036.50.000К Евро | Муфта разрывная | 4 |  | 0,626 |
| 10.0/75-15.3 | Шина(14слоёв) | 2 | Резина | 22 |
| Шина 6.00-16,5 ОСТ 38.04181-80 | Шина | 2 | Резина | 17,5 |