КУЛЬТИВАТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

ПРОПАШНОЙ

КУП-5,6

Техническое   описание и инструкция по эксплуатации

Россия

г. Михайловск

ВНИМАНИЕ

Небольшие  расхождения между  руководством и изделием  возможны вследствие  усовершенствования  его конструкции.

ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ТЕХНИКИ ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

| № п/п | Форма символа | Значение символа |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Внимание |
| 2 |  | Руководство для оператора |
| 3 |  | Место установки опоры |
| 4 |  | Место строповки |
| 5 |  | Точка смазывания пластичной смазкой |
| 6 |  | Не стойте в зоне движения крыльев культиватора |

## Содержание

- Введение ……………………………………………3

- Технические данные ……………………………….5

- Устройство и работа культиватора

и его составных частей ………………………….. .7

- Требования безопасности …………………………15

- Подготовка, наладка и обкатка

культиватора на месте его применения…………..18

6.   Правила эксплуатации и регулировки……….……26

7.  Техническое обслуживание ………………………...29

8.  Возможные неисправности и методы их

исправления …………………………….…………...34

9.  Правила хранения……………………………………37

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение А. Перечень подшипников………… …64

Приложение Б. Перечень манжет…………………  ...65

# 1. ВВЕДЕНИЕ.

1.1. Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, правил сборки, регулировки, технического обслуживания, эксплуатации, транспортировки и хранения культиватора  универсального пропашного КУП-5,6 и его модификаций.

1.2. Культиватор предназначен для предпосевной, междурядной обработки и подкормки посевов свеклы, подсолнечника, кукурузы и других пропашных культур с возможностью быстрой перенастройки на различные шаги междурядий: 45 см, 56 см, 70 см, и адаптацией как с отечественными, так и с импортными 8-, 10-, 12-рядными сеялками.

Культиватор обеспечивает высококачественное выполнение следующих операций:

- предпосевную обработку почвы (под посев);

- разрушение почвенной корки (довсходовое рыхление);

- рыхление почвы  в междурядьях;

- 100% уничтожение сорняков в зоне обработки;

- окучивание;

- рыхление междурядий с одновременной подкормкой.

Параллелограмное устройство культиватора обеспечивает точное копирование рельефа почвы с уклоном более 50, а наличие винтовой пары на стойке опорного колеса каждой секции даёт возможность точной регулировки глубины обработки.

1.3. Культиватор агрегатируется с тракторами тягового  класса 1,4; 2(МТЗ-80/82, МТЗ-100/102; Т-70С и др.). Способ агрегатирования — навесной для работы, полунавесной — для транспортных переездов, ширина колеи трактора 1350 и 1800 мм.

1.4. Культиватор имеет модификации по видам комплектации:

-по шагу секций (70, 56, 45 см);

-по наличию устройства транспортировки (далее УТ);

-по наличию автоматического туковысевающего приспособления (далее АТП);

-по видам рабочих органов.

1.4.1. Возможность установки вращающихся дисков позволяет значительно уменьшить величину защитной зоны. Комплектуется (по согласованию) различными рабочими органами:

- пружинная стойка и стрельчатая лапа шириной В=150 мм;

- пружинная стойка с подпружинником и стрельчатая лапа шириной В=150 мм;

- жесткая стойка и стрельчатые лапы шириной В=140 мм; 200 мм; 220 мм;

- лапы плоскорежущие, односторонние;

- лапы долотообразные;

- окучники;

1.5. Принятые термины.

Термины «левый» и «правый» определяются по ходу рабочего движения агрегата.

1.6. Примеры обозначения комплектации культиватора.

КУП-5,6-45УТ-05АТП -культиватор 13-ти секционный, с шагом секций 45 см (свекловичный), с устройством транспортировки, с долотообразными стойками и туковысевающим устройством.

КУП-5,6 - культиватор 9-ти секционный, с шагом секций 70 см, без устройства транспортировки, с пружинной стойкой, без АТП.

Базовая комплектация включает пружинные стойки со стрельчатыми лапами шириной 150 мм, без устройства транспортировки и без АТП.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

2.1. Основные технические данные  культиватора КУП-5,6 приведены в Таблице 1.

Таблица 1

| Наименование показателя | Числовое значение показателя |
| --- | --- |
|  | КУП-5,6 | КУП-5,6-56 | КУП-5,6-45 | КУП-5,6-УТ-АТП |
| 1. Производительность за 1 ч основного времени, га/ч | 2,8…5,6 | 2,8…4,9 | 2,2…4,9 | 2,2…4,5 |
| 2. Рабочая скорость движения на основных операциях , км/ч -предпосевная -междурядная | -- 5-10 | 6-10 5-9 | 6-9 4-9 | 4-8 |
| 3. Рабочая ширина захвата, м | 5,6 | 5,6 | 5,4 | 5,4/5,6 |
| 4. Количество обрабатываемых рядков, шт, | 8 | 10 | 12 | 8/10/12 |
| 5. Ширина междурядий, см | 70 | 56 | 45 | 70/56/45 |
| 6. Масса машины, кг, не более - сухая конструкционная с полным комплектом рабочих органов и приспособлений | 1780±30 | 1565±25 | 1215±20 |  |
| 7. Габаритные размеры, мм, не более |  |  |  |  |
| в рабочем положении |  |  |  |  |
| ширина длина высота (без учета опоры передней) | 2510±30 6580±50 1120±20 | 2510±30 6580±50 1120±20 | 2510±30 6580±50 1120±20 |  |
| в транспортном положении |  |  |  |  |
| ширина длина высота (без учета опоры передней) | 1950±30 7750±50 1500±20 | 1950±30 7750±50 1500±20 | 1950±30 7750±50 1500±20 |  |
| 8. Основные показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |  |  |
| 8.1 Подрезание (уничтожение) сорных растений, % |  |  |  |  |
| в междурядии | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в защитной зоне (при окучивании) | 40-85* | 40-85* | 40-85* | -- |
| 8.2 Повреждение культурных растений, % не более |  |  |  |  |
| частичное | 5** | 5** | 5** | 5** |
| полное | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8.3 Защитная зона с одной стороны рядка, см |  |  |  |  |
| полольными лапами с защитными дисками | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
| полольными лапами без защитных дисков | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 |
| рыхлительными лапами | 12-16 | 12-16 | 12-16 | 12-16 |
| 8.4. Крошение почвы, % фракции до 25мм, не менее | 80*** | 80*** | 80*** | 80*** |
| 8.5. Глубина обработки, см |  |  |  |  |
| полольными лапами на междурядной обработке | 5-10 | 5-8 | 6-10 | 6-10 |
| рыхлительными лапами | 10-16 | 10-16 | 10-16 | 10-16 |
| ротационными рабочими органами | 3-6 | 3-6 | 3-6 | -- |
| 9. Число персонала по профессиям, необходимого для обслуживания операций непосредственно связанных с работой машины, чел. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10. Дорожный просвет, мм, не менее | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11. Транспортная скорость, км/ч | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 12. Наработка на отказ II и III гр. сложности, ч, не менее | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 13. Коэффициент готовности | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| 14. Коэффициент надежности технологического процесса | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| 15. Срок службы, лет | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Примечание: |  |  |
| * в зависимости от размеров сорняков |  |  |
| **повреждения, не приводящие к гибели растений. |  |  |
| *** в зависимости от почвенно-климатических условий и выполняемой операции. |  |  |

3. УСТРОЙСТВО И РАБОТА КУЛЬТИВАТОРА И ЕГО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ.

3.1. Культиватор КУП-5,6 (рис.1 и 2) представляет собой навесную машину. состоящую из рамы —1, замка автосцепки —2; колёс— 3; опоры— 4; секций рабочих органов —5; бруса— 6; сницы— 7.

3.2. Присоединение культиватора к навеске трактора для работы осуществляется замком 2, присоединенную к брусу с помощью стремянок 3 , гаек и шайб 5,6 (рис.3) и рамкой автосцепки CA-1, присоединяемой к тягам трактора.

3.3. Культиватор КУП-5,6 транспортируется по дорогам вдоль ширины захвата, опорой при этом служит поперечный брус 2 (рис.4), на который во время транспортирования устанавливаются колеса 3.

Для присоединения и отсоединения культиватора от трактора  при дальнейшем транспортировании служит сница 3. (рис.5).

3.4. Для выполнения технологических операций культиватор комплектуется комплектом сменных частей согласно табл. 2 и комплектом запасных частей и принадлежностей согласно пункта 4 паспорта.

Таблица 2

| Обозначение | Наименование | Количество, шт. КУП-5,6- |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | — | 01 | 02 | 04 | 05 |  |
| Н.043.01.010-19 | Стойка с лапой | 12 | 12 | — |  |  | Захват 150 мм. |
| Н.043.01.020-19 | Стойка с лапой | 12 | 12 | — |  |  |  |
| Н.043.04.010 | Стойка с лапой | 26 | — | — |  |  | Захват 270 мм. |
| КРН.27.00.000 | Стойка с лапой | 25 | — | 25 |  |  | Захват 180 мм. |
| Н.043.08.110 | Лапа С-8,2 | — | 25 | — |  |  |  |
| Н.043.08.401-04 | Лапа 8,5 | 25 | — | 17 |  |  |  |
| КРН-У 22.00.000 | Нож подкормочный | — | 12 | — |  |  |  |
| КРН-У 23.00.000 | Окучник | 11 | 11 | — |  |  |  |
| КРН-У 23.00.000-01 | Окучник | 1 | 1 | — |  |  |  |
| КРН-У 23.00.000-02 | Окучник | 1 | 1 | — |  |  |  |
| КРН-У 25.00.000 | Нож подкормочный | 12 | — | 8 |  |  |  |
| СМЕ 90.800 | Комплект роторов | 1 | — | — |  |  |  |
| КРН-У 21.00.000 | Батарея двухдисковая | 16 | 12 | 16 |  |  |  |
| КРН-У 20.00.000 | Батарея четырехдисковая | 13 | 13 | — |  |  |  |
| КРН-У 24.00.000 | Диски защитные | 4 | — | 4 |  |  |  |
| КРН-У 24.00.000-01 | Диски защитные | 4 | — | 4 |  |  |  |
| КРН-У 15.00.000 | Система туковысевающая | 1 | — | — |  |  |  |
| КРН-У 15.00.000-01 | Система туковысевающая | — | 1 | — |  |  |  |
| КРН-У 15.00.000-02 | Система туковысевающая | — | — | 1 |  |  |  |

3.5. Рама культиватора (рис. 3) представляет собой сборную конструкцию и состоит из рамы 1 и съемного замка автосцепки 2. Съемный замок выполнен для возможности работы культиватора с тракторами, имеющими колею 1350 и 1800 мм

3.5.1. Рама  1 представляет собой сварную конструкцию и состоит из трубы сечением 140Х140 мм, к одному из концов которой приварен фланец для крепления транспортного устройства, на другом, выполнены отверстия  для крепления сницы и кронштейн крепления опоры 2 (рис 5.)

3.5.2. Замок—плоская сварная конструкция из двух швеллеров, сваренных под углом 65° и скрепленных связью. К швеллерам приварены кронштейны, которые крепятся к брусу. На связи установлен упор собачки, перемещающийся по высоте с помощью эксцентриков.

3.6. Стойка транспортных колес (рис.6) выполнена в  виде  стойки 14 на консольной оси которой смонтировано на подшипниках 160206 колесо несущее на пневматических                            шинах 5.00-10 ТУ 38.104.123-88. Давление воздуха в шинах 0,3 МПа (3.0 кгс/см2). Колеса снабжены крышками  6 со звездочками 3, которые передают вращение туковысевающим аппаратам.

3.7. Сница (см. рис. 5) со страховой цепью состоит из укороченного замка шарнирно соединенного  с кронштейном. Угол вертикального и горизонтального поворота замка в шарнире соответственно равен ±20 и ±90°.

Сница в транспортном положении фиксируется двумя штырями 8 с пружинными шплинтами 9, а в рабочем положении сдвигается внутрь основного бруса и фиксируется одним штырем.

Второй штырь (во избежание потери) необходимо установить на опоре 2 в среднее отверстие.

3.8. Опора 2 (рис.5) предназначена для предотвращения опрокидывания культиватора при хранении и техническом обслуживании, при переводе из рабочего положения в транспортное и обратно.

Опора 2 устанавливается в коробочку, приваренную к раме. На опоре предусмотрены отверстия для фиксации быстро-съемным штырем 11 и пружинным шплинтом 10. Верхнее отверстие —для крепления опоры при техническом обслуживании и хранении, нижнее  — при работе и транспортировании, среднее — для жесткого крепления на раме при транспортировании в кузове автотранспорта.

3.9. Секция рабочих органов (рис.7) крепится к раме кронштейном 9 и состоит  из двух поводков  1, и грядили 10, которые  в сборе  образуют параллелограммный   механизм навески секций, обеспечивающий  копировку рельефа поля. Для ограничения хода навески вниз в отверстия  грядили установлен штырь 5, который при перестановке на нижние отверстия является фиксатором секции в транспортное положение.

3.9.1. Грядиль предназначен для крепления рабочих органов на брусьях 21, закрепленных стремянками 19. Конструкция позволяет регулировать расстояние между рабочими органами.

3.9.2  Колесо копирующее секции 4  снабжено шиной атмосферного давления и установлено на стойке 13 с винтовой парой и рукояткой 17, осуществляющей бесступенчатую регулировку рабочих органов  на заданную глубину. Общий интервал глубины хода  рабочих органов  составляет 200 мм. Изменения глубины хода контролируется по шкале 18.

3.10. Рабочие органы и приспособления

3.10.1. Стойки со стрельчатыми лапами 1 и 2 (рис.8) захватом 180 мм. и 270 мм. Предназначены для рыхления почвы и уничтожения сорной растительности.

3.10.2. Плоскорежущие  односторонние лапы правые и левые 3,4 (рис.8) захватом 150 мм. предназначены также для рыхления почвы и уничтожения сорной растительности. Конструкция этих лап обеспечивает предохранение  растений от засыпания землей при междурядной обработке всходов.

3.10.3. Лапа рыхлительная долотообразная 5 (рис.8) предназначена для глубокого рыхления почвы.

3.10.4. Подкормочный нож 6 (рис.8) предназначен для внесения сухих минеральных удобрений в почву, состоит из рыхлительной долотообразной лапы с приваренной к ней трубкой и раструба. Подкормочные ножи устанавливаются в боковых держателях секций рабочих органов, заглубляются перемещением в держателях секций

3.10.5. Окучник 7 (рис.8) состоит из стойки, стрельчатой лапы, шириной захвата 220 мм., и отвалов, устанавливаются на удлинитель, который сдвигается max. вперед.

3.10.6. Батареи ротационные (двух и четырех дисковые рис.9 и рис.10) состоят из кронштейнов с установленными на них дисками (двух и четырех штук). Основные параметры согласно таблицы 3

Таблица 3

| Наименование показателя | Числовые значения показателя |
| --- | --- |
|  | КУП-5,6 | КУП-5,6 | КУП-5,6 |
| 1. Масса комплекта, кг | 265±4 | 238,4±3,6 | 106,4±2,6 |
| 2. Глубина обработки, см | 3-6 | 3-6 | 3-6 |
| 3. Количество батарей в комплекте, шт. |  |  |  |
| двухдисковых | 16 | 12 | 16 |
| четырехдисковых | 13 | 13 | — |
| 4. Диаметр диска, мм | 300 | 300 | 300 |

3.10.7. Диски защитные (рис 12), предназначаются для защиты растений от присыпания почвой в процессе междурядных обработок, а также для рыхления почвы и уничтожения слабоукоренившихся сорняков в защитных зонах при работе агрегата на повышенных скоростях 8—10 км/ч, когда высота надземной части культурных растений не превышает 22 см, а ширина кроны 14 см.

Основные параметры и размеры согласно табл.4

Таблица 4

| Наименование показателя | Числовое значение показателя |
| --- | --- |
| 1 Диаметр диска, мм | 450 |
| 2 Количество дисков в комплекте, шт. | 8 |
| 3 Масса комплекта, кг | 195±2,4 |

3.10.9. Система туковысевающая  (рис.13) состоит из туковысевающих аппаратов 1, тукопроводов 2, механизмов передач 3, подкормочных ножей 4 и предназначена для внесения в зону корневой системы растений, при подкормке, минеральных удобрений  и их смесей  в гранулированном, порошкообразном и кристаллическом видах, а также  суперудобрений типа «Агровит-Кор». Основные параметры и размеры согласно таблице 5.

Таблица 5

| Наименование показателя | Числовое значение показателя |
| --- | --- |
|  | КУП-5,6 | КУП-5,6 | КУП-5,6 |
| 1. Масса приспособления, кг в том числе | 250±5 | 240±5 | 180±5 |
| - комплекта туковысевающих аппаратов | 160±3 | 160±3 | 106,6±2 |
| 2. Габаритные размеры культиватора с подкормочным приспособлением, мм |  |  |  |
| длина | 2345 | 2345 | 2345 |
| ширина | 6450 | 6450 | 6450 |
| высота | 1120 | 1120 | 1120 |
| 3. Глубина внесения удобрений, см, не более | 16 | 16 | 16 |
| 4. Масса площадки подножной, кг | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 5. Норма внесения удобрений, кг/га | 10÷200 | 10÷200 | 10÷200 |

Работа туковысевающей системы осуществляется следующим образом:   входной вал механизма  передач получает вращение от опорного колеса через цепную передачу и звездочки. Выходной вал редуктора через вторую цепную передачу передает вращение  на шнековые валы туковысевающих аппаратов, при этом удобрения, находящиеся в бункере, подаются  в выгрузные воронки и самотеком поступают  по тукопроводам в подкормочные ножи.

3.10.9.1. Аппарат туковысевающий (рис. 14)

- Бункер 1 предназначен для создания запаса удобрений, выполнен прямоугольной формы вверху и с наклонными стенками в нижней части. В верхней части шарнирно крепится крышка 3, прижатая защелкой 14 в закрытом положении. В нижней части бункера  с каждого торца расположены трубы 19 для прохода удобрений в воронки 2. Бункер устанавливается  на сеялку при помощи кронштейна 12, который фиксируется стремянкой 17.

3.10.9.2. Механизм передач состоит из 2х цепных передач и редуктора с набором сменных шестерен, которые служат для изменения нормы высева (внесения) удобрений.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. При погрузке (разгрузке) собранного культиватора строповку производить за специально указанные места строповки.

4.2. Для предупреждения несчастных случаев

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

движение агрегата на скорости более 15 км/ч и крутые повороты;

оставлять культиватор в поднятом состоянии;

ремонтировать, смазывать, подтягивать крепеж, очищать культиватор во время движения агрегата и при включенном двигателе трактора;

при переводе культиватора в транспортное положение и обратно находиться около культиватора посторонним лицам;

заправка аппаратов туковой смесью, а также уход и регулировка механизма на ходу агрегата;

транспортировать культиватор без световозвращателей в ночное время.

4.3. Все работы, связанные с ремонтом и техническим обслуживанием, производить только на отцепленном либо опущенном на землю культиваторе и при заглушенном двигателе трактора,

4.4. При дальних переездах использовать транспортное приспособление. Транспортная скорость по дорогам с твердым покрытием не должна превышать  15 км/ч. При транспортировании агрегата по выбитым дорогам и мостам скорость не должна быть более  5 км/ч.

4.5. Перевод культиватора из рабочего положения в транспортное и обратно производить на ровном участке поля со склоном не более 5°.

4.6. При загрузке и очистке туковысевающих аппаратов от туков находиться с наветренной стороны аппаратов и завязывать рот и нос марлей, сложенной в несколько слоев или платком; можно для этой цели использовать респиратор, работать в предохранительных очках. После окончания работ и перед приемом пищи тщательно вымыть руки, лицо и прополоскать рот.

4.7. Категорически запрещается транспортирование культиватора с загруженными туковысевающими аппаратами.

4.8. Для обеспечения перевода культиватора из рабочего положения в транспортное и наоборот одним человеком необходимо произвести наладку навесного устройства трактора перед агрегатированием в соответствии с рекомендациями, приведенными в табл. 6 (для КУП-5,6-45), табл. 7 (для КУП-5,6).

Таблица 6

| Наименование | МТЗ-80/82 | Т-70С |
| --- | --- | --- |
| 1, Колея трактора, мм: для предпосевной обработки для междурядной обработки; при ширине междурядий 45 см | 1800 1800 | 1350 1350 |
| 2. Длина продольных тяг, мм | 885 | 787 |
| 3. Положение раскоса | Дальнее от трактора | Дальнее от трактора |
| 4. Крепление центральной тяги к отверстию | Второму снизу | Верхнему |
| 5. Расстояние от уровня почвы до центра пальцев автосцепки в верхнем положении задней навески трактора, мм | 890 | 918 |
| 6. Обозначение шин: передних задних для предпосевной обработки для междурядной обработки | 9.0-20/11,2-20 15,5 R38 8,5-42 | Узкие гусеницы 200 мм |
| 7. Давление в шинах, МПа. передних задних для предпосевной обработки для междурядной обработки | 0.17/0.14 0,18 0.26 |  |
| 8. Масса дополнительных грузов, кг | 220 или 420* | 160 или 320* |

Таблица 7

| Наименование | МТЗ-80 | МТЗ-82 | МТЗ-100 | МТЗ-102 | ЛТЗ-145 Т-142 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Длина продольных тяг, мм. | 850 | 850 Выдвинута до упора | 1000 |
| 2. Положение раскоса |  |  | Ближнее к трактору |  |
| 3. Крепление центральной тяги к отверстию | верхнему |  |  | нижнему |
| 4. Высота заднего шарнира продольной тяги в поднятом положении, мм, не менее | 950 |  | 953 |  | 1000 |
| 5. Обозначение шин: передних задних | 7,5-20 | 11,2-20 | 9-20 | 11,2-20 | 16-20 16,9-38 |
|  |  |  | 15,5-38 |  |
| 6. Давление в шинах МПа: передних задних: при междурядной обработке при рыхлении подкормкой | 0,16 0,14 0,l8 | 0,18 | 0,16 0,14 0,17 | 0,18 | 0,10 0,11 0,13 |
| 7. Mасса дополнительных грузов, кг. | 220 или 420 |  | 225 первый ряд |  | 0 |

. 		Для исключения самопроизвольного опускания культиватора при транспортных переездах для тракторов МТЗ-80/82 выпуска до 1979 года, нe имеющих механической фиксации задней навески, рычаг ГСБ должен быть установлен в положение «заперто»; для МТЗ-80/82, ЮМЗ-6АЛ/6ДМ, МТЗ-100,/102. T-142, ЛТЗ-145 заднюю навесную систему зафиксировать в транспортном положении специальным механическим устройством.

Для обеспечения продольной устойчивости и управляемости культиватора на переднем брусе тракторов MT3-80/82 и MT3-100/102 необходимо установить балласт (кронштейн с грузами), который входит в комплектацию тракторов за отдельную плату.

На подкормке устанавливается кронштейн с двухрядным расположением 18 грузов общей массой 420 кг (трактора МТЗ-80/В2 и МТЗ-100/102). При работе на подкормке трактор Т-142 работает без дополнительных грузов.

* На остальных операциях (при необходимости) применяется однорядное расположение грузов общей массой:

— 220 кг на тракторе МТЗ-80/82;

— 225 кг на тракторе MT3-100/102.

. 		Разборку дисков несущих колес производить при спущенных камерах.

Культиватор может работать на склонах крутизной не более 5° с соблюдением необходимых мер безопасности по ограничению скорости и выбору колеи трактора,

Загрузку туков производить после разворота агрегата в начале гона.

. 		Запрещается заглублять культиватор на месте, ставя при этом рычаг распределителя на «опускание» и «заперто»,

5. ПОДГОТОВКА, НАЛАДКА И ОБКАТКА КУЛЬТИВАТОРА НА МЕСТЕ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ.

5.1. Культиваторы отправляются с завода – изготовителя в собранном виде в транспортном положении совместно с пакетом сменных рабочих органов и приспособлений.

5.2. Подготовить трактор к агрегатированию в соответствии с табл. 6 или 7.

5.2.1. Присоединить рамку  автосцепки СА-1 наружными пальцами к тягам навески трактора (вилку навески установить на прорезь).

5.2.2. Продеть тросик в специальное отверстие в задней стенке кабины трактора или закрепить его сбоку кабины. Отрегулировать длину тросика, учитывая, что ход его в процессе введения и выведения из зацепления собачки составляет 500 мм.

5.2.3. Все остальные регулировки трактора производить согласно руководству по эксплуатации трактора.

5.3. Подготовка культиватора к работе.

5.3.1. Снять с культиватора аппараты туковысевающие, предварительно рассоединив валы карданные, установленные между аппаратами.

5.3.2. Снять редукторы туковысевающей системы.

5.3.3. Переустановить (при необходимости) кронштейны 2 (рис. 16) для установки колес в соответствии со схемами рис. 18-28 для первой культивации, учитывая, что ось кронштейна должна быть смещена вправо от соответствующей секции рабочих органов на  130мм.

5.3.4. Переустановить (при необходимости) замок 2 (рис. 1) сместить его влево от средней секции на 225мм (при агрегатировании с трактором Т-70, колея 1350).

5.4. Перевод культиватора из транспортного положения в рабочее.

5.4.1. Навесить культиватор на трактор.

Культиватор навешивать на трактор следующим образом. Навешенную на механизм навески трактора рамку опустить вниз, отвести трактор назад, вводя рамку в полость замка культиватора, и включением гидромеханизма «на подъем» навешивать культиватор. При этом собачка, имеющаяся на рамке, под воздействием пружины входит а паз замка и этим фиксирует соединение рамки с замком.

В процессе работы носок собачки должен опираться на упор замка. Для плотности соединения необходимо с помощью эксцентриков, находящихся в замке, установить между упором и носком собачки минимальный зазор, обеспечивающий свободное перемещение собачки. При навешивании рамки на трактор боковые тяги должны быть присоединены к наружным пальцам рамки. Центральную тягу присоединить к круглым отверстиям рамки.

Навеской трактора приподнять культиватор.

5.4.2. Отсоединить опору от рамы, раскрутив крепление транспортное, которое убрать в ящик ЗИП.

5.4.3. Отсоединить от транспортного бруса 2 опоры колесные 3       (рис. 4), штыри 4 установить на место и зашплинтовать.

5.4.4. Опустить культиватор рабочими органами на поверхность почты (положения распределителя – «плавающее»).

5.4.5. Перевести все секции из транспортного положения в рабочее, для этого переустановить штырь 5 (рис. 7) из нижнего отверстия стоек 10; 11 в верхнее (показано на рис.) и зашплинтовать.

5.4.6. Поднять культиватор навеской трактора, установить опору 2 (рис. 5) на верхнее отверстие и зафиксировать штырем 11 с пружинным шплинтом 10.

5.4.7. Опустить культиватор до контакта установленной опоры с почвой (рукоятку гидрораспределителя   установить в нейтральное положение).

5.4.8. Установить опоры колесные в кронштейны 2 (рис. 16) установленные на  раме 1.

ВНИМАНИЕ! При подготовке к выполнению технологических операций в соответствии с рис. 19; 20; 26 опоры колесные установить на отв. А (см. рис. 16);

- в соответствии с рис. 18; 22; 24; 25 – на отв. Б;

- в соответствии с рис. 23; 28 – на отв. В;

- в соответствии с рис. 21; 27 – на отв. Г.

После фиксации опоры фиксатором 4 и шплинтом 7, необходимо затянуть болт 6 и законтрить его гайкой 8.

5.4.9. Приподнять культиватор, поднять и зафиксировать опору 2 (рис. 5) на нижнее отверстие, после чего опустить культиватор.

5.5. Подготовка секции рабочих органов к работе.

5.5.1. Выставить центральный брус рамы в горизонтальное положение, отрегулировав положение замка автосцепки при полощи верхней тяги трактора.

5.5.2. Отрегулировать положение колеса 4 (рис. 7), риска на винте 17 должна находиться напротив «0» на шкале 18 (при регулировании винт 8 должен быть отпущен, по окончании регулировки его закрутить).

5.5.3. Подложить деревянные брусочки толщиной, равной требуемой глубине обработки, уменьшенной на величину погружения колес в почву (величина погружения колес зависит от плотности почвы и может колебаться в пределах 1—3 см).

5.5.4. Выставить грядили 16 (рис. 7) в горизонтальное положение эксцентриком 7, для этого отпустить гайку болта крепления грядиля к стойкам 10; 11, затем, удерживая за рукоятку – указатель эксцентрик отпустить  гайку его фиксации. Горизонтальное положение указателя эксцентрика соответствует среднему  положению грядиля, при повороте эксцентрика по часовой стрелке задняя часть грядиля поднимается, против часовой – опускается (отклонение от горизонтали конца грядиля + 30мм). Фиксацию после регулировки производить в обратной последовательности.

5.5.5. Установить рабочие органы в пазах держателей, опустить их до  опорной плоскости и закрепить (если рабочие органы, установленные на одной секции, должны работать на разной  глубине, то при их установке необходимо использовать деревянные бруски различной толщины).

ВНИМАНИЕ! При установке рабочих органов со стойками сечениями 36х10; 36х12; 36х14 в кронштейны применять вкладыш 3 (рис. 17).

Расстановка рабочих органов по длине грядиля производится так, чтобы расстояние между носками их по ходу машины было наибольшим.

Расстановка рабочих органов по ширине захвата производится по схемам (рис. 18-28). Осуществляется она передвижением секций по брусу и держателей рабочих органов, установленных на грядилях секций.

5.6. Подготовка культиватора для работы с подкормкой.

5.6.1. Демонтировать рабочие органы, которые использовались на предыдущей обработке.

5.6.2. Проверить правильность установки опор колесных по схеме (см. рис 21и 27), при необходимости – переустановить.

5.6.3. Установить редукторы по схеме (рис. 13), при этом  звездочки опоры колесной (z=12) и  ведомая редуктора (z=21) должны находиться в одной плоскости, закрепить стремянками.

5.6.4. Установить аппараты туковысевающие со звездочкой напротив редукторов, при этом звездочка аппарата (z=21) должна находиться в одной плоскости с ведущей  звездочкой редуктора (z=12), закрепить.

5.6.5. Установить цепи приводные: от колеса (109 звеньев), от редуктора к аппарату (99 звеньев); отрегулировать натяжение при помощи роликов, прокрутить передачу вручную за колесо.

5.6.6. Установить остальные аппараты, не затягивая узлы крепления на раме.

5.6.7. Установить между аппаратами валы карданные, зафиксировав их со  стороны звездочки болтом М6х50 с двумя шайбами и двумя гайками М6, во все остальные вилки установить шплинты пружинные, при этом продольное перемещение вала должно быть не менее 5мм.

5.6.8. Закрепить аппараты на раме, проверить правильность сборки, прокручивая вручную.

5.6.9. Установить ножи подкормочные в боковые держатели секции и закрепить тукопроводы на воронках высевающих аппаратов пружинными скобами.

5.6.10. Установка нормы внесения минеральных удобрений.

Установка нормы высева производится для 12-рядных посевов по таблице 8, а для 8-рядных по таблице 9 путем измерения передаточного числа тукового редуктора  подбором шестерен а, в, с, d (рис. 15).

Таблицы 8; 9 учитывают коэффициент пробуксовки приводного колеса равный 0,9.

Норму высева удобрений можно также рассчитать по формуле:

Q - норма высева минеральных удобрений, кг/га;

0,9- коэффициент пробуксовки приводного колеса;

а, b, c, d - число зубьев шестерён;

12;21- число зубьев соответственно ведущей и ведомой звездочек механизма передач;

 = 3,1416

D-диаметр приводного колеса, м, D=0,51м;

t - ширина междурядий, м; t = 0,7м; 0,45 м.

35,55 см3 - объем межвиткового пространства;

 - коэффициент заполнения межвиткового пространства, =0,65 (величина переменная =0,65…0,92);

p - плотность удобрений, кг/м3.

Для переустановки шестерён необходимо:

- открутить четыре гайки, снять крышку редуктора;

- снять с валов шестерни, вынув фиксирующие их шплинты;

- установить на валы шестерни в соответствии с табл. 8 или 9, зашплинтовать их;

- надеть крышку редуктора и закрутить четыре гайки.

5.6.11. Для загрузки туковысевающих аппаратов удобрениями к культиватору прилагается подножка 14 (рис. 13), которая устанавливается в трубу удлинителя с обязательной  фиксацией болтом  М10 с гайкой.

5.7. Перевод культиватора в положение для дальнего транспортирования.

5.7.1. Установить агрегат на ровном участке с уплотненной поверхностью почвы и поднять культиватор гидронавеской так, чтобы колеса поднялись на 2—3 см от земли. Для ограничения произвольного опускания культиватора опустить транспортную опору.

5.7.2. Снять опоры колесные, для чего отпустить контргайку 8 (рис. 16), отпустить болт 6, вынуть шплинт 7, вынуть фиксатор 4. Колеса подкатить к транспортному  устройству. Фиксатор 4 установить в кронштейн 2 и зашплинтовать. Транспортную опору поднять.

5.7.3. Плавно опустить культиватор на землю. При этом секции рабочих органов займут верхнее положение.

5.7.4. На каждой секции рабочих органов штырь 5 (рис. 7) переустановить в нижнее отверстие и зашплинтовать.

5.7.5.  Поднять культиватор гидронавеской в транспортное положение и убедиться, что все секции рабочих органов находятся в верхнем положении.

5.7.6. Опустить и зафиксировать транспортную опору.

5.7.7. Установить на брус 2 (рис. 4) опоры колесные 3 в соответствии с рисунком и зафиксировать штырями с пружинными шайбами.

5.7.8. Перевести сницу в транспортное положение и зафиксировать ее.

5.7.9. Плавно опустить культиватор на землю и отсоединить. трактор от него. Подвести трактор к снице и соединить его рамку с замком сницы.

5.7.10. Максимально поднять автосцепку агрегата и убрать транспортную опору в верхнее положение.

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕГУЛИРОВКИ

6.1. Перед работой проверить техническое состояние культиватора и правильность сборки в соответствии с настоящим ИЭ.

6.2. Для обеспечения хорошего качества работы культиватора необходимо при посеве обеспечить прямолинейность рядков и заданную ширину междурядий, что зависит от правильной регулировки сеялки и устойчивости ее хода.

6.3.Перевод культиватора из рабочего положения в транспортное и обратно осуществить гидросистемой трактора, устанавливая рычаги распределительного устройства в позиции «подъем» и «плавающая».

Запрещается при работе культиватора пользоваться позициями распределителя «опускание» и «заперто», так как в этом положении возможна деформация осей колес.

6.4.Перед началом обработки поля произвести опробование (обкатку) культиватора, проехав при нормальной скорости 50—100 м, чтобы  окончательно отрегулировать культиватор применительно к  почвенным условиям и ширине междурядий посева.

6.5.Перед заездом в междурядья определить проходы сеялки и вести обработку междурядий только одного прохода сеялки.

Нельзя допускать, чтобы в захват культиватора входила часть рядков от одного прохода сеялки и часть от другого.

6.6. Следить за тем, чтобы стойки рабочих органов, заглубленных в почву, всегда находились в вертикальном положении, тогда будет обеспечена равномерная глубина обработки. Правильность положения рабочих органов достигается изменением длины центральной тяги подъемного механизма навески трактора.

6.7. Следить за тем, чтобы копирующие колеса секции при культивации вращались, что является признаком заглубления рабочих органов на требуемую глубину.

ВНИМАНИЕ! При отсутствии контакта копирующих колес с почвой включите стабилизатор устойчивости хода (флажок 2 см. рис. 7 перевести в верхнее положение ). Если этого недостаточно, то необходимо переустановить опоры колесные на одно отверстие вниз (опустить раму).

6.8. Не допускать забивания секций землей и сорняками. Очищать рабочие органы подъемами культиватора, «встряхиванием» на поворотах и чистиком при остановках.

6.9. Поворот трактора производить только при выглубленных рабочих органах. При опущенном культиваторе не подавать трактор назад.

При переездах через канавы и другие неровности обязательно поднимать культиватор в транспортное положение. Несоблюдение этих правил может привести к поломке культиватора.

6.10. При работе культиваторов с лапами, не наплавленными твердым сплавом, заточку лезвий лап производить при достижении толщины кромки лапы 1—2 мм,

6.11. При работе культиваторов с лапами, наплавленными твердым сплавом, необходимость в заточке может возникнуть при неблагоприятно сложившихся почвенно-климатических условиях.

6.12. Проверять все крепления культиватора и своевременно подтягивать гайки

Особое внимание обращать на крепление кронштейнов навески секций рабочих органов, а также транспортного приспособления,

6.13. Заглублять подкормочные ножи только при движении  трактора вперед, в противном случае входные отверстия ножей будут забиваться землей.

6.14. Не допускать работы приспособления с непросеянными и влажными туками, так как это ведет к забиванию аппаратов, тукопроводов и подкормочных ножей.

6.15. Туковую смесь, в которую входят азотистые удобрения (аммиачная селитра), во избежание потери сыпучести следует приготавливать непосредственно на участке, где производится подкормка, и не ранее, чем за полчаса до использования. Каждый вид удобрений должен вывозиться на участок отдельно.

При загрузке аппаратов поплавок указателя уровня туков должен быть поднят выше верхней кромки  бункера.

6.16. Во время движения машины наблюдать за работой туковысевающих аппаратов, следить за высевом удобрений по указателю уровня туков. При забивании тукопроводов и ножей удобрениями прочищать чистимом при остановках.

Следить за креплением тукопроводов.

Для отключения сводоразрушающего механизма (при хорошей текучести  удобрений) необходимо и достаточно на каждом туковысевающем аппарате снять по одному рычагу поз. 7 (рис. 14) в сборе с роликом 16.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать с расшплинтованными эксцентриками поз. 8.

6.17. 		При переводе культиватора из транспортного положения в рабочее, а также при переездах через канавы следить за положением тукопроводов в раструбах подкормочных ножей.

6.18. 		Оставшиеся после работы а туковысевающих аппаратах удобрения пересыпать в тару, а аппараты тщательно прочистить и закрыть крышками.

Перед началом работы проверить надежность крепления всех болтовых соединений, шплинты должны быть разведены.

Установка рабочих органов на площадке является предварительной, окончательную проверку установки произвести в поле при въезде в междурядье в соответствии с требованиями агротехники и качеством посева.

6.19. Рабочие органы очистить от налипшей почвы и сорняков чистиком.

6.20. При работе культиватора с тракторами МТЗ рекомендуется использовать гидрокорректор сцепного веса (ГСВ) трактора. Применение режима ГСВ обеспечивает увеличение сцепного веса трактора, при этом достигается более высокая рабочая скорость агрегата за счет снижения буксования.

Порядок работы и управления гидросистемой в режиме ГСВ изложен в инструкции по эксплуатации трактора (см. раздел «Гидросистема трактора»).

При работе с ГСВ не допускается отрыв несущих колес культиватора от поверхности почвы.

ВНИМАНИЮ МЕХАНИЗАТОРОВ! ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ   КУЛЬТИВАТОРА   ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ВДОЛЬ ШИРИНЫ ЗАХВАТА КУЛЬТИВАТОРА.

6.21. 		Регулировку глубины обработки рабочих органов производить механизмом регулировки секций рабочих органов.

7   ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. для обеспечения качественной работы культиватора в течение всего срока эксплуатации проводить следующие виды технического обслуживания:

- ежесменное техническое обслуживание (ЕТО);

- перед началом сезона работы (ТО-1);

- при подготовке к длительному хранению;

- в процессе длительного хранения;

- при снятии с длительного хранения.

7.1.1. Ежесменное техническое обслуживание проводить через 8-10 часов работа культиватора.

7.1.2. По окончании работ проводить осмотр культиватора и дать безразборную оценку его состояния, определить возможность дальнейшей эксплуатации без ремонта.

При обнаружении деталей, пришедших в негодность, составить дефектную ведомость для составления заявки на детали, которые не могут быть изготовлены в хозяйстве.

Затем культиватор подготовить к хранению, проведя техническое обслуживание при хранении в соответствии с табл.9.

Перечень работ, выполняемых по каждому виду технического обслуживания, приведен в табл. 10.

7.2. Трудоёмкость и продолжительность выполнения работ по каждому виду технического обслуживания приведена в табл.11.

7.3. Расход материалов по видам для технического обслуживания приведён в табл. 12.

7.4. Смазку культиватора производить в соответствии с табл. 13.

Таблица 10

| Содержание работ, инструмент, материалы | Техническое обслуживание. |  |
| --- | --- | --- |
|  | перед началом работ | ежесменное | подготовка к хранению | Хранение | снятие с хранения |
| 1. Очистить культиватор от грязи и растительных остатков, используя чистик, ветошь | + * | + | + | + |  |
| 2. Очистить культиватор и вымыть под струёй воды |  |  | + |  |  |
| 3. Осмотреть и при необходимости подтянуть резьбовые крепления, используя инструмент из комплекта трактора | + | + |  |  |  |
| 4. Проверить давление воздуха в шинах манометром с пределом измерения 0,4-4,0 кгс/см2. Давление должно быть 2,2-2,8 кгс/см2. При необходимости накачать шины (до 3 кгс/см2 при максимальной нагрузке) | + | + |  |  |  |
| 5. Разобрать и очистить от старой смазки подшипниковые узлы, смазать новой смазкой, используя уайт-спирит, ветошь, солидол (рис.6 табл.13). |  |  | + |  |  |
| 6. Доставить культиватор на место хранения. Убрать давление в колесах. Снять колеса с дисками. Установить культиватор на стойку транспортного устройства и на две опоры колесные, подложив под них бруски высотой не менее 100 мм. (Рис. 29)Очистить консервируемые места и покрыть консервационной смазкой. Места с поврежденной окраской зачистить и подкрасить. Колеса отправить на хранение в закрытое помещение. |  |  | + |  |  |
| 7. Снять опорные катки, тукопроводы и цепи промыть, просушить, отправить на хранение в закрытое помещение. |  |  | + |  |  |
| 8. Снять культиватор с подставок, очистить от смазки, установить и накачать колёса. |  |  |  |  | + |
| 9. Проверить комплектность, сохранность и правильность хранения. |  |  | + | + | + |

Таблица 11

| Вид технического обслуживания | Трудоёмкость, Чел.-Ч | Продолжительность ч |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | при механизации | без механизации | При механизации | без механизации |
| 1. Техническое обслуживание перед началом сезона работы (ТО-1) | 8 | 12.5 | 8 | 12.5 |
| 2. Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) | 0.17 | 0.19 | 0,17 | 0,16 |
| 3. Техническое обслуживание при подготовке к длительному хранению | 18 | 22,5 | 18 | 21.5 |
| 4. Техническое обслуживание во время длительного хранения | 0,04 | 0.06 | 0,04 | 0,06 |
| 5. Техническое обслуживание при снятии с длительного хранения) | 8 | 12.5 | 8 | 12,5 |

# Text boxes

| Наименование | МТЗ-80/82 | Т-70С |
| --- | --- | --- |
| 1, Колея трактора, мм: для предпосевной обработки для междурядной обработки; при ширине междурядий 45 см | 1800 1800 | 1350 1350 |
| 2. Длина продольных тяг, мм | 885 | 787 |
| 3. Положение раскоса | Дальнее от трактора | Дальнее от трактора |
| 4. Крепление центральной тяги к отверстию | Второму снизу | Верхнему |
| 5. Расстояние от уровня почвы до центра пальцев автосцепки в верхнем положении задней навески трактора, мм | 890 | 918 |
| 6. Обозначение шин: передних задних для предпосевной обработки для междурядной обработки | 9.0-20/11,2-20 15,5 R38 8,5-42 | Узкие гусеницы 200 мм |
| 7. Давление в шинах, МПа. передних задних для предпосевной обработки для междурядной обработки | 0.17/0.14 0,18 0.26 |  |
| 8. Масса дополнительных грузов, кг | 220 или 420* | 160 или 320* |