ООО “Агро Комплект”

СЕЯЛКИ

ЗЕРНОТУКОВЫЕ РЯДОВЫЕ

СЗ-5,4, СЗ-5,4-01, СЗ-5,4-02,

СЗ-5,4-03, СЗ-5,4-04, СЗ-5,4-06

ПАСПОРТ

ОЗШ 00.000 ПС

г.Каменка 2015 г.

1.   ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| *1.1Сеялка зернотуковая рядовая СЗ-5,4______________ |  |
| --- | --- |
|  | (обозначение исполнения) |
| *Год выпуска 20____ г. | * Заводской номер ________________ |

* заполняется заводом-изготовителем

###### 2.  Основные ТЕХНИЧЕСКие ХАРАКТЕРИСТИКи

2.1 Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Тип машины Производительность за 1 час основного времени (расчетная, при скорости 9 км/ч) Рабочая ширина захвата Рабочая скорость, не более Число персонала по профессиям необходимого для обслуживания операций, непосредственно связанных с работой сеялки, (тракторист) Масса сеялки: сухая (конструктивная) с полным комплектом рабочих органов СЗ-5,4 СЗ-5,4-01 СЗ-5,4-02 СЗ-5,4-03 СЗ-5,4-04 СЗ-5,4-06 эксплуатационная (включая семена и удобрения) с полным комплектом рабочих органов для выполнения основной технологической операции СЗ-5,4 СЗ-5,4-01 СЗ-5,4-02 СЗ-5,4-03 СЗ-5,4-04 СЗ-5,4-06 Транспортная скорость, не более | га/ч м км/ч чел. кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг км/ч | полуприцепная 4,86 5,4 12 1 2554±76 2482±74 2524±75 2477±74 2804±85 2803±84 3554±106 3482±104 3524±105 3477±104 3804±114 3803±114 20 |

Продолжение таблицы 1

| Дорожный просвет, не менее Габаритные размеры в рабочем положении (без маркёра), не более ширина длина высота в транспортном положении (с маркёром) ширина длина высота Коэффициент готовности, не менее Гарантийный срок эксплуатации Срок службы | мм мм мм месяц(га) лет | 300 6180 4300 1680 2950 6750 2850 0,97 12(540) 8 |
| --- | --- | --- |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Сеялка отгружается потребителю в собранном виде одним упаковочным местом. Допускается отгрузка в полусобранном виде тремя упаковочными местами.

- К сеялке должны быть приложены изделия указанные в таблице 2.

Таблица 2

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Запасные части |
| СЗГ 00.001 ТУ 38.605-30-41-91 ГОСТ 13568-75 | Втулка Трубка 30x350 Звено С-ПРД-3 1,75-2300 | 2 1 1 |  |
| 2 Инструменты и принадлежности |
| ОЗШ 00.000 ПС | Паспорт на сеялку | 1 |  |

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

* Заполняется предприятием-изготовителем

Сеялка СЗ-5,4 Заводской №

(обозначение исполнения)

| соответствует техническим условиям ТУ 4733-001-47528837-2015 и признана годной для эксплуатации. Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.AE56.B.00759 |
| --- |
| М.П. | Дата выпуска |  |
| ОТК ___________________ |

АКТ

ввода в эксплуатацию и постановки на гарантийный учет

Настоящий Акт подтверждает ввод в эксплуатацию ___________________________

________________________________________________________________________

( название сельскохозяйственной техники)

заводской номер ______  изготовленной (ого) ООО «Агро Комплект» _____________

(зав.№)	 (дата изготовления)

( 442240, Россия г.Каменка, Пензенская обл., Белинское шоссе 15).

Предприятие производившее предпродажную подготовку _______________________

(наименование организации)

Договор (доверенность) № _____ от _______ 20___г., на проведение предпродажной подготовки сторонней организацией.

Ф.И.О. технического специалиста выполнившего предпродажную подготовку _____________________________________________   № сертификата _____________

Запись в журнале постановки на гарантийный учет ___________   №  ______________

(дата)

Наименование предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, адрес, телефон

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Регионы, в которых предприятие, реализовавшее сельскохозяйственную машину, осуществляет гарантийное обслуживание

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Продавец ________________________________              __________________________

(наименование предприятия)	(подпись, Ф.И.О.)

Покупатель ______________________________	  __________________________

(наименование предприятия)	(подпись, Ф.И.О.)

______________________________________________________________________________________

(номер и  дата выдачи доверенности или паспортные данные для покупателей – физических лиц)

Изготовитель ООО «Агро Комплект»  442240, Россия г.Каменка, Пензенская обл.,

Белинское шоссе 15

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

(заполняет предприятие изготовитель)

1.  __Сеялка СЗ-5,4      _____________ изготовлена соответственно с требованиями

_____________ ТУ 4733-001-47528837-2015 ___________________________________

Изготовитель гарантирует соответствие машины требованиям указанных в нормативных документах при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, изложенных в эксплуатационных документах.

2. Дата изготовления машины ______________  зав. №  _______________.

3. Гарантийный срок эксплуатации сеялки 12 календарных месяцев или 540 га наработки.

Гарантийный срок начинается с даты подписания акта ввода в эксплуатацию.

Гарантийное обслуживание осуществляется техническим центром организации, которая ввела машину в эксплуатацию. В течение гарантийного срока эксплуатации потребитель имеет право на бесплатный ремонт в случае выявления недостатков.

Если в течение гарантийного срока машина эксплуатировалась с нарушением правил эксплуатации или потребитель не выполнил рекомендаций предприятия, ремонт осуществляется за счет потребителя.

Изготовитель не несет ответственности за поломки машины, возникшие после подписания акта ввода в эксплуатацию во время ее транспортировки к потребителю, а также при повреждениях, возникших в результате стихийных бедствий, действий третьих лиц и другим причинам, не зависящих от предприятия – изготовителя и продавца.

4. Гарантийные обязательства прекращаются в случае:

а) отсутствия паспорта изделия;

б) отсутствия акта ввода в эксплуатацию;

в) использованию техники не по назначению;

г) нарушения правил эксплуатации и регулировки, указанных в инструкции по эксплуатации;

д) некачественного выполнения технического обслуживания, указанного в инструкции по эксплуатации;

е) повреждений, вызванных экстремальными климатическими условиями при транспортировке, хранении и эксплуатации;

ж) выполнение гарантийного обслуживания лицами, не имеющими на это соответствующего допуска (разрешения).

з) при отсутствии отметок в паспорте о вводе сеялки в эксплуатацию и подневной наработке.

корешок отрывного талона

Изъят  «______»  _____________  20  ____ г.

Название организации, осуществляющей гарантийное обслуживание________________

___________________________________________________________________________

Информация о исполнителе гарантийного обслуживания __________________________

___________________________________________________________________________

(Ф.И.О. технического специалиста, выполнившего техническое обслуживание и № сертификата)

(линия отреза)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изготовитель  ООО «Агро Комплект»  442240, Россия г.Каменка, Пензенская обл.,

Белинское шоссе 15.

(предприятие, организация, товарный знак, адрес)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №1

(действительный в заполненном виде)

Заполняет изготовитель

_______________________ заводской номер ________ Дата изготовления____________

(наименование товара)	(зав. .№)	(число, месяц, год)

Контролер _______________ 	______________________________________

(подпись)	(Ф.И.О.)

М.П.

корешок отрывного талона

Информация о ремонте  ______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________

(подпись)

М.П.

(линия отреза)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дата ввода в эксплуатацию  ______________    Дата выхода из строя  _______________

Неисправность машины проявилась  ___________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать конкретные дефекты и причины, которые вызвали поломку)

Место ремонта машины  _____________________________________________________

Перечень выполненных работ: ________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Машина восстановлена, ремонтные работы окончены   _______________

(дата)

Представитель покупателя	Представитель продавца

_____________________________	_____________________________

(Ф.И.О., подпись)	(Ф.И.О., подпись)

М.П.

корешок отрывного талона

Изъят  «______»  _____________  20  ____ г.

Название организации, осуществляющей гарантийное обслуживание________________

___________________________________________________________________________

Информация о исполнителе гарантийного обслуживания __________________________

___________________________________________________________________________

(Ф.И.О. технического специалиста, выполнившего техническое обслуживание и № сертификата)

(линия отреза)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изготовитель  ООО «Агро Комплект»  442240, Россия г.Каменка, Пензенская обл.,

Белинское шоссе 15.

(предприятие, организация, товарный знак, адрес)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 2

(действительный в заполненном виде)

Заполняет изготовитель

_______________________ заводской номер ________ Дата изготовлния____________

(наименование товара)	(зав. .№)	(число, месяц, год)

Контролер _______________ 	______________________________________

(подпись)	(Ф.И.О.)

М.П.

корешок отрывного талона

Информация о ремонте  ______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________

(подпись)

М.П.

(линия отреза)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дата ввода в эксплуатацию  ______________    Дата выхода из строя  _______________

Неисправность машины проявилась  ___________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать конкретные дефекты и причины, которые вызвали поломку)

Место ремонта машины  _____________________________________________________

Перечень выполненных работ: ________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Машина восстановлена, ремонтные работы окончены   _______________

(дата)

Представитель покупателя	Представитель продавца

_____________________________	_____________________________

(Ф.И.О., подпись)	(Ф.И.О., подпись)

М.П.

корешок отрывного талона

Изъят  «______»  _____________  20  ____ г.

Название организации, осуществляющей гарантийное обслуживание________________

___________________________________________________________________________

Информация о исполнителе гарантийного обслуживания __________________________

___________________________________________________________________________

(Ф.И.О. технического специалиста, выполнившего техническое обслуживание и № сертификата)

(линия отреза)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изготовитель  ООО «Агро Комплект»  442240, Россия г.Каменка, Пензенская обл.,

Белинское шоссе 15.

(предприятие, организация, товарный знак, адрес)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 3

(действительный в заполненном виде)

Заполняет изготовитель

_______________________ заводской номер ________ Дата изготовления____________

(наименование товара)	(зав. .№)	(число, месяц, год)

Контролер _______________ 	______________________________________

(подпись)	(Ф.И.О.)

М.П.

корешок отрывного талона

Информация о ремонте  ______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________

(подпись)

М.П.

(линия отреза)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дата ввода в эксплуатацию  ______________    Дата выхода из строя  _______________

Неисправность машины проявилась  ___________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать конкретные дефекты и причины, которые вызвали поломку)

Место ремонта машины  _____________________________________________________

Перечень выполненных работ: ________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Машина восстановлена, ремонтные работы окончены   _______________

(дата)

Представитель покупателя	Представитель продавца

_____________________________	_____________________________

(Ф.И.О., подпись)	(Ф.И.О., подпись)

М.П.

ТАБЛИЦА ПОДНЕВНОЙ НАРАБОТКИ

И ТЕХНИЧЕСКИХ ОБСЛУЖИВАНИЙ

| Дата | Наработка, га | Вид технического обслуживания в соответствии с инструкцией по эксплуатации | Фамилия и подпись ответственного лица | Дата | Наработка, га | Вид т ехнического обслужива- ния в соответствии с инструк- цией по эксплуатации | Фамилия и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |